Załącznik nr 5C do siwz - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej  w powiecie nowotarskim"

Doposażenie pracowni zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych  znajdującej się w Zespole Szkół  w Jabłonce

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Nomenklatura wg CPV | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt specjalistyczny do pracowni w ZS w Jabłonce |
| 1. | Stół nierdzewny gastronomiczny ze zlewem z instalacją cieplnej i zimnej wody (LEWY), półką i 2 szufladami 160x70x85 z nawierconym otworem do baterii | 6 kompletów | 39221000-7 | Wymiary 1600x700x850 / zlew 400x500x250 LEWY maskownica czołowa w standardzie w dnie otwór pod syfon komora zlewu oraz blat ze stali nierdzewnej AISI 304 wycięty otwór pod baterię fi=35 mm bateria zlewozmywakowa stojąca kolor: chrom z długą wylewką- głowica 35 mm głębokość szuflady 250 mm uchwyty w formie przetłoczeń ułatwiają otwieranie i czyszczenie stabilna spawana konstrukcja wykonanie nierdzewne blacha o grubości 0,80 mm nogi 40x40 mm tylne nogi cofnięte o 100 mm stopki regulowane +/- 15 mm rant 40 mm |
| 2. | Kuchenka indukcyjna INOX z elektrycznym piekarnikiem z możliwością podłączenia do prądu trójfazowego | 6 szt. | 39711361-7 | Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm] 850x600x600 Typ płyty: pełna indukcja Typ piekarnika: elektryczny Napięcie [V] 230 / 400 Kolor: stal szlachetna Kolor płyty: czarna Ilość pół grzewczych: 4 |
| 3. | zestaw garnków i innych naczyń kuchennych, | 6 kpl. | 39221000-7 | W skład kompletu wchodzą: garnki z pokrywkami: 1,5L, 2,8L, 4,8 L, ze stali nierdzewnej 18/10, kwasoodpornej, powierzchnia zewnętrzna satynowa z możliwością używania na wszystkich rodzajach kuchenek, w tym indukcyjnych, Rondel ze stali nierdzewnej 18/10,kwasoodpornej-pojemność 2L stal nierdzewna 18/10 działający na indukcji, zestaw patelni : Wymiary: 20, 24, 26 ( cm) oraz patelnia do naleśników Patelnie pokryte nieprzywierającą powłoką nanoceramiczną. Płaski uchwyt z epoksydowanej stali. Patelnię można stosować na wszystkich typach kuchni - także indukcyjnej. |
| 4. | zestaw noży kuchennych, | 6 zestawów | 39241120-0 | Noże kute są wykonane z kutego pręta stalowego. Rękojeści noży dopasowane w sposób uniemożliwiający gromadzenie się resztek w miejscu łączenia. W skład zestawu wchodzi : nóż kuchenny (długość 20 cm); widelec (długość 18 cm); nóż do chleba (długość 20 cm); nóż do oddzielania kości (długość 15 cm); nóż do mięsa (długość 20 cm); stalka (długość 25 cm). |
| 5. | Drobny sprzęt produkcyjny | 6 zestawów | 39221000-7 | Zestaw składa się z : Duża mata silikonowa, stolnica - Wymiary minimum 65 cm X 44 cm. Wykonana z wysokiej jakości silikonu przeznaczonego do kontaktu z żywnością. Wytrzymuje temperatury od -40 do + 230 stopni Celsjusza, Wyciskacz do cytrusów wykonany z wysokiej jakości stopu cynku i stali chromowanej - Pojemność 150 ml, Wałek drewniany – długość 70 cm, Radełko z falowanym ostrzem wykonane ze stali nierdzewnej – średnica 60 mm, Waga gastronomiczna - cyfrowa do 5 kg z dokładnością 1 g, kolor inox, Miarki na płynne surowce (kpl.)- (dzbanek miarki przezroczyste z podziałką o pojemności 1l i 2l ) Termometr elektroniczny z sondą - Termometr elektroniczny do mierzenia temperatury potraw z sondą o długości 21 cm., Zakres temperatury: -50 do 280ºC, Deski kolorowe wykonane z polietylenu (kpl.), zgodnie z normami HACCP- 450 x 300 mm, wysokość 13 mm , dwustronne gładkie, w skład kompletu wchodzi sześć desek w następujących kolorach: biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony , brązowy Obieraczka ze stali nierdzewnej z rączką z polipropylenu - długość 175 mm Pędzel silikonowy - uchwyt z polipropylenu Wyciskacz do puree - 300 x 110 mm Praska do czosnku wykonana ze stali nierdzewnej - 175 x 30 mm Otwieracz do puszek okrągły uchwyt -długość 220 mm Tarka jarzynowa na 4 strony o różnych oczkach, wykonana ze stali nierdzewnej - 90x65x (H)200 mm Sito- gęste - średnica 100 mm L-220 mm Zestaw form do wypieku ciast: 1. Tortownica 24 i 26 2. Forma prostokątna 30x11x7.5 3. Forma prostokątna 26x10x7.5 4. Forma prostokątna 34x24x7.55 5. Forma prostokątna 41x24x7.5 Formy metalowe z powłoką o właściwościach non-stick |
| 6. | maszynka do mielenia - przeznaczona do użytku w gastronomii | 3 szt. | 39711000-9 | silnik o mocy min 1800 W z blokadą, z włącznikiem(przełącznikiem) zmiany kierunku ,zasilanie 230 V |
| 7. | Frytownica | 2 szt. | 39711000-9 | Frytkownica urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej termostat bezpieczeństwa pojemność 4 l moc 2,2 kW zasilanie 230 V |
| 8. | Zmywarka ze stojakiem | 1 szt. | 39713100-4 | Zmywarka uniwersalna ze stojakiem 4,9 kW, 400V wykonana ze stali nierdzewnej • zmywarka z funkcją wyparzania • sterowanie elektromechaniczne • zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 • jelitkowy dozownik płynu nabłyszczającego w standardzie • czas trwania cyklu 120 lub 180 sek. • kontrolki temperatury pracy bojlera i komory • 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) • użycie wody 2,5 l/cykl • max. wysokość mytych naczyń 320 mm • kosze 500x500 • w komplecie kosze: do talerzy, uniwersalny oraz do szkła • urządzenie powinno mieć zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia |
| 9. | piec konwekcyjno-parowy + stojak | 1 szt. | 42214100-0 | wykonany ze stali nierdzewnej sterowanie manualne / Funkcja nawilżania - można ją włączyć lub wyłączyć (nie steruje się jej mocą) pojemność: 6x GN 1/1 podwójne drzwi wiatrak z autorewersem odstępy między półkami 6cm moc 6,1kW / 400V masa 70kg Funkcja nawilżania N37 wymiary zew. 845x720x730 (gł. x szer. x wys.) wymiary komory 585x365x440 (gł. x szer. x wys.) |
| 10. | kuchenka mikrofalowa INOX | 2 szt. | 39711362-4 | Kuchenka mikrofalowa Pojemność [l]: 25 Sterowanie: Manualne Grill: Tak Moc mikrofali [W]: 900 |
| 11. | podgrzewacz do talerzy, | 1 szt. | 39711000-9 | Odpowiedni do podgrzewania talerzy o średnicy max. 320 mm średnicy Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej Wyjmowana półka w zestawie Termostat: 30 - 80 C Pojemność od 55 do 60 talerzy Wymiary: 450 x 450 x 850 mm Moc / Napięcie: 750 W / 230 V |
| 12. | pakowarka próżniowa, | 1 szt. | 39711000-9 | zgrzew 290 mm, komora 300x290x100 mm - specjalny uchwyt w komorze przytrzymujący worek - przeźroczystą pokrywę z poliwęglanu - ergonomiczny uchwyt do otwierania pokrywy - elektroniczny panel sterowania z funkcją marynowania - maksymalną szerokość zgrzewu 290 mm - czas odsysania 5-60 sek. - wydajność pompy 4,6 metra sześciennego na godzinę |
| 13. | Naświetlacz do jaj | 1 szt. | 39711000-9 | możliwość naświetlenia jednorazowo 30 sztuk jaj, zasilanie 230 V kratka ze stali chromowanej, czas naświetlania min. 150 sekund |
| 14. | Bielizna i zastawa stołowa | 6 zestawów | 39221100-8 | Zestaw składa się z: Talerz płaski ( 4 szt.): biała porcelana hotelowa, kształt okrągły , średnica 190 mm Talerz płaski ( 4 szt.) : biała porcelana hotelowa, kształt okrągły - średnica 210 mm Talerz płaski ( 4 szt.): biała porcelana hotelowa, kształt okrągły, - średnica 165 mm Talerz głęboki ( 4 szt.): biała porcelana hotelowa, kształt okrągły - średnica 220 mm-225 mm Szklanka do napojów ( 6 szt.): Szklanka do napojów zimnych poj. powyżej 240 ml Szklanka do napojów ( 6 szt.): – Szklanka do napojów gorących, poj. 240-260 ml Szklany pucharek do deserów i lodów ( 6 szt.): poj. 280 ml Filiżanka z podstawką ( 4 szt.) : biała porcelana hotelowa, kształt okrągły, - pojemność 0,19 l średnica 145 mm Filiżanka z podstawką ( 4 szt.): biała porcelana hotelowa, kształt okrągły, - pojemność 0,22 l średnica145 mm Bulionówka ze spodkiem ( 4 szt.) : biała porcelana hotelowa, kształt okrągły - pojemność 0,22 l średnica 145 mm Kieliszek do jaja( 4 szt.) : biała porcelana hotelowa, kształt okrągły lub równoważny - wysokość 30-40 mm Kokilka - miseczka do zapiekania( 4 szt.) ; biała porcelana, kształt okrągły, duża odporność na zadrapania i obtłuczenia - średnica 70mm Półmiski owalne (3 szt. w kpl.): biała porcelana, kształt owalny - średnica: 240, 290, 330 Łopatka do przewracania - Łopatka 30 cm z tworzywa do naczyń pokrytych powłoką typu teflon. Wykonana z nylonu. Odporna na temperaturę w zakresie do +210º C. Łopatka przystosowana do mycia w zmywarce gastronomicznej. Zdobniki do dekoracji (1kpl ) - 5 tylek wykonanych ze stali nierdzewnej Łyżka do serwowania sałatek wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 210 mm Widelec do sałatek wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 205 mm Nóż do tortu z ząbkowanym ostrzem wykonany ze stali nierdzewnej - długość 290 mm Szczypce do pieczywa wykonane ze stali nierdzewnej - długość 210 mm Łyżka do sosów (chochelka)wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 185 mm Cedzak - z uchwytami ze stali nierdzewnej. Średnica górna 28 cm. Kubek do przesiewania - Kubek do przesiewania mąki i innych produktów sypkich wykonany ze stali nierdzewnej. Chochla wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 269 mm Łyżka do serwowania mięs wykonana ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 315 mm Tłuczek do mięsa - Aluminiowy tłuczek do mięsa o długości 23 cm. Rączka z tworzywa. Dwie powierzchnie rozbijające. Ubijak do ziemniaków - stalowy 30 cm Widelec do serwowania mięs wykonany ze stali nierdzewnej 18/10 - długość 300 mm Zestaw do przypraw z 5 elementów: solniczka, pieprzniczka, pojemnik na wykałaczki, 2 karafki - wysokość H 170 mm Rózga z uchwytem ze stali nierdzewnej - długość 250 mm Komplet sztućców do ryb ( nóż i widelec – 4 kpl.), chirurgiczna stal nierdzewna 18/10 Komplet sztućców do dań głównych – (nóż, łyżka, widelec, łyżeczka do herbaty, widelec mały - 4 kpl. )materiał wysokiej jakości chirurgiczna stal nierdzewna 18/10 Obrus plamoodporny - Wymiar: 170x130cm, 100 % poliester, kolor: biały Miska z zaokrąglonym dnem wykonana ze stali nierdzewnej ( 3 szt.): Pojemności: 1,4 ; 3,25; 4,75 l. Taca antypoślizgowa z włókna szklanego 1 kpl. ( Komplet składa się z 3 tac: koloru brązowego - tace o średnicy: 280, 355, 455 mm ) Tace metalowe kelnerskie - wykonana ze stali nierdzewnej wymiary (mm) 345x245 |
| 15. | Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej | 1 szt. | 39711100-0 | Szafa chłodnicza o pojemności 350 l i wymiarach 60x58.5x185 cm . Obudowa ze stali nierdzewnej. Zewnętrzny tył oraz dół z ocynkowanej blachy. Wnętrze z ABS. Chłodzenie statyczne z wewnętrznym wentylatorem wyrównującym temperaturę. Zakres temperatury od +2 do +8 C. Praca bezproblemowa do temperatury otoczenia +33oC i wilgotności względnej powietrza 60%. Możliwość zmiany otwierania drzwi. Zamek w drzwiach. W wyposażeniu 3 półki o wymiarach 50x41,5 cm i jedna 50x21,1 cm. |
| 16. | Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej | 1 szt. | 39711100-0 | Szafa mroźnicza o pojemności 340 l wymiarach 60x58.5x185 cm. Obudowa ze stali nierdzewnej. Zewnętrzny tył oraz dół z ocynkowanej blachy. Wnętrze z ABS. Chłodzenie statyczne. Zakres temperatury od -18 do -22oC. Praca bezproblemowa do temperatury otoczenia +33C i wilgotności względnej powietrza 60%. Możliwość zmiany otwierania drzwi. Zamek w drzwiach. W wyposażeniu 6 stałych półek o wymiarach 48x40 cm. |
| 17. | Blender przeznaczony do gastronomi, | 6 szt. | 39711000-9 | pojemnik ze stali nierdzewnej o pojemności 1l, z 2 prędkościami , o min mocy 0,38 Kw |
| 18. | Sokowirówka | 2 szt. | 39711000-9 | Pojemność zbiornika na sok 1,5 litra Pojemność zbiornika na miąższ 2 litry Materiał wykonania Stal nierdzewna Moc :1000 W |
| 19. | Robot kuchenny wieloczynnościowy | 6 szt. | 39711000-9 | robot kuchenny wieloczynnościowy moc min.1200 W, składający się z 2 litrowego naczynia roboczego, malaksera, 1,5 litrowego szklanego blendera z filtrem, młynka, siekacza, wielofunkcyjnej szatkownicy, tarki, mieszadła, trzepaczki |
| 20. | Regał magazynowy 4-półkowy wykonany ze stali nierdzewne | 3 szt. | 39141000-2 | Wymiary 100x50x180 cm (szerokość x głębokość x wysokość) Regał magazynowy: 4-półkowy wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do przechowywania żywności lub naczyń. Nogi wykonane z kształtowników o wymiarach 3 x3 cm. Maksymalne obciążenie to 70 kg/m2 przy równomiernym rozmieszczeniu towaru. |
| 21. | Szafa magazynowa stal nierdzewna | 2 szt. | 39141000-2 | Opis produktu: • konstrukcja spawana • trzy przestawne półki • maksymalne obciążenie na półkę 70kg/m² • Wysokość - H: 1800 mm • Materiał wykonania: stal nierdzewna • Głębokość - D: 600 mm • Szerokość - W: 1000 mm |
| 22. | stół + krzesła (1+4) | 4 zestawy | 39141000-2 | Wymiary krzeseł: Szerokość: 40 cm Głębokość: 40 cm Wysokość: 90 cm Wysokość do siedziska: 44 cm Wymiary stołu: Szerokość: 76 cm Długość: 53 cm Wysokość: 74 cm Materiał: stół, blat: MDF, kolor: dąb sonoma stelaż metal, kolor: aluminium |
| 23. | Kosz ze stali nierdzewnej na śmieci z pokrywą uchylną | 6 szt. | 39221000-7 | pojemność: 30l |

Okres gwarancji na w/w przedmioty zamówienia :  min. 1 rok.